## Slide 1: LORA

## Slide 2: IOT
Nesne
Veri
İnsan
Süreç

## Slide 3: Lora nedir
IoT Sistemi
Sub-Gigahertz Frekans Bandı
CSS Modülasyon Tekniği
Yıldız Topolojisi
Yüksek Ölçeklenebilirlik

## Slide 4: LORA
LoRaWAN
LoRa Physical Layer
LoRaBLINK

## Slide 5: Kullanıldığı alanlar
Enerji Yönetimi
Verimliliği arttırmak – Maliyeti azaltmak
Tarım
Nem, sıcaklık vb. faktörlerin takip edilmesi
Ulaşım
Trafik yönetimi-Takip Sistemi
Çevresel Uygulamalar
Hava kalitesi, Su kalitesi gibi faktörlerin izlenmesi
Sağlık
Hasta izleme sistemleri
Endüstri
Verimlilik ve üretkenlik arttırmak
Perakende
Stok İzlem-Müşteri Deneyimi

## Slide 6: Lorawan
Media Access Control (MAC)
LoRa Alliance
Minimum güç tüketimi ile uzun mesafelerde iletim

## Slide 7: Lorawan Mimarisi
End Devices/Nodes (Düğüm cihazları)
Gateways (Ağ geçitleri)
Network Server (Ağ sunucusu)
Application Server (Uygulama sunucusu)

## Slide 9: Lorawan Özellikleri
Geniş mesafe aralığı
Düşük pil tüketimi
Güvenlik
Yüksek kapasite
Düşük maliyet

## Slide 10: MAC Protokol
Cihaz erişimi
Paylaşılan radyo frekans spektrumu
Ağ üzerinden veri iletimi

## Slide 11: Mac protokol özellikleri
Channel Hopping
Adaptive Data Rate (ADR)
Duty Cycling

## Slide 12: Lora physıcal layer
Physical Layera Genel Bakış
Physical Layer Parametreleri
LoRa Frame Yapısı

## Slide 13: PhysıcaL LAYERA GENEL BAKIŞ
CSS(Chirp Spread Spectrum)
Lisanssız spektrum
(900 MHz in the US)
(868 MHz in the Europe)

## Slide 14: Physıcal layer parametrelerı
SF(Spread Factor)
BW(Bandwidth)
CR(Coding Rate)

## Slide 15: LoRA FRAME yapısı

## Slide 16
PL = Payload boyutu
SF = Spreading Factor
CRC = CRC kullanılıyor ise 16, kullanılmıyor ise 0
H = Header kullanılıyor ise 20, kullanılmıyor ise 0
DE = «Low Data Rate Optimization» kullanılıyor ise 2, kullanılmıyor ise 0
CR = Code Rate

## Slide 17: LoRaWan classes
Network gatewayler ve end device'lar ile sağlanır.
3 çeşit end device class'ı var. Bunlar Class A, Class B, Class C.
İletim her iki yöne doğru da var. (Uplink – Downlink)
Class'lar iletimin enerji verimliliğini belirler.

## Slide 18: Class A devices
ALOHA prokolü tabanlı. Class A aletler mesaj yolladıktan sonra dinlemeye başlarlar.

## Slide 19: Class B devices
Class A gibi up link yapmasının yanı sıra belirlenen periyotlarla düzenli olarak dinleme gerçekleştirir.
Bunun sağlanması için zaman senkronizasyonlu beacon gateweylerden yayınlanır.
Bu beaconları periyoduk olarak almalı.(clockları eşitlemek için)

## Slide 20: Class C devices
Sadece iletim yaparken dinlemeyi durdurur.
Rx2 mesaj alana kadar açık kalır.

## Slide 21: Lorablınk
Hedefleri:
Multi-Hop
Düşük enerji
Resilience (yüksek iletim olasılığı)
Düşük gecikme

## Slide 22: Kullanıldığı alanlar
Enerji Yönetimi
Verimliliği arttırmak – Maliyeti azaltmak
Ulaşım
Trafik yönetimi-Takip Sistemi
Çevresel Uygulamalar
Hava kalitesi, Su kalitesi gibi faktörlerin izlenmesi
Sağlık
Hasta izleme sistemleri
Endüstri
Verimlilik ve üretkenlik arttırmak
Perakende
Stok İzlemE-Müşteri Deneyimi
Tarım
Nem, sıcaklık vb. faktörlerin takip edilmesi

## Slide 23: kaynakça
https://ieeexplore.ieee.org/document/9523690/authors#authors
https://ieeexplore.ieee.org/document/9219575
https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/
https://www.researchgate.net/publication/297731094_LoRa_for_the_Internet_of_Things
https://lora-developers.semtech.com/
https://lora-alliance.org/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8474715
https://www.rfwireless-world.com/Tutorials/LoRaWAN-classes.html
https://lora-developers.semtech.com/documentation/tech-papers-and-guides/lora-and-lorawan/